# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# АДМИНИСТРАЦИИ ПИЛЮГИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

# БУГУРУСЛАНСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

01.12.2013                                  с. Пилюгино                                              № 39-п

## Об утверждении схем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения             сельского            поселения          Пилюгинский сельсовет Бугурусланского

## района Оренбургской области

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 7 декабря 2011года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Генеральным Планом сельского поселения Пилюгинский сельсовет, администрация Пилюгинского сельсовета
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
  1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения сельского поселения Пилюгинский сельсовет Бугурусланского района Оренбургской области согласно приложению № 1

2. Утвердить схему теплоснабжения сельского поселения Пилюгинский сельсовет Бугурусланского района Оренбургской области согласно    приложению № 2.
   3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте сельского поселения Пилюгинский сельсовет в сети Интернет.

Глава администрации                                                                      В.М.Антошкина.

Разослано: в дело, районной администрации, прокуратуре

Приложение № 1

к постановлению администрации

Пилюгинского сельсовета 
                                                                                            от 01.12.2013  №39

СХЕМА
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПИЛЮГИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
БУГУРУСЛАНСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД ДО 2023 ГОДА
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
1. Общие положения

Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения Пилюгинский сельсовет (далее сельского поселения) - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения и водоотведения, ее развитие с учетом правового регулирования.
Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения являются: Федеральный закон от 07.12.2011 ода № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Генеральный план сельского поселения Пилюгинский сельсовет Бугурусланского  района Оренбургской области.
Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования, а также с учетом схемы теплоснабжения сельского поселения.
Схема водоснабжения и водоотведения разработана на срок до 2023 года.

II. Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения

- определить возможность подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;
- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения я в соответствии с нормативными требованиями;
- минимизация затрат на водоснабжение и водоснабжения в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;
-обеспечение жителей сельского поселения при необходимости в подключении к сетям водоснабжения и водоотведения и обеспечения жителей поселения водой хозяйственно-питьевого назначения.
Раздел 1. Сведения о водоснабжении по поселению
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Пилюгинский сельсовет
Сельское поселение Пилюгинский сельсовет образовано в 2005 году. Сельское поселение Пилюгинский сельсовет расположено в южной части Бугурусланского района и граничит с Кокошеевским и Завьяловским сельсоветами, а также с Асекеевским районом и Самарской областью  . Центром Поселения является село Пилюгино, находящееся в 25 километрах от районного центра г.Бугуруслан  и в 380 километрах от областного центра – города Оренбурга.
Общий земельный фонд Поселения составляет 43050  га.
Территория Поселения включает в себя 12 сельских населенных пунктов. 
В соответствии с данными Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Оренбургской области, на начало 2013 года в Поселении постоянно проживало 2846 человек.

Природные ресурсы поселения

Большую роль в формировании рельефа и регулировке поступления воды в почву играет речная сеть. По территории Поселения протекает   река Малый Кинель, в которую впадают несколько  ручьев. 
Средняя скорость течения реки колеблется в пределах 0,2-0,3 м/сек. Питание реки главным образом снеговое – оно составляет более 50%, дождевое – 15-20%, грунтовое питание составляет 25-35%. Годовой сток реки распределяется так: в весенний период 55-65%, летне-осенний – 15-20%, зимний – 15-25%.

Гидрогеология

Поселение относится к центральному гидрогеологическому району, подрайону II-в.
Основными источниками водоснабжения служат воды каменноугольных отложений.
В толще каменноугольных отложений развито несколько водоносных горизонтов. Воды всех горизонтов обладают значительным напором (от 2 до 108 м). По качеству – пресные, слабо минерализованные.
Для водоснабжения в Поселении используются, в основном, воды верхнекаменноугольных отложений.
Глубина залегания вод колеблется от 12 до 105 м. Преобладающая глубина скважин от 50 до 100 м.
Водообильность пород различная, удельный дебет скважин от 0,09 до 20,0 л/сек, чаще 1,2-5,0 л/сек. Качество воды хорошее.
Большую роль в сельском водоснабжении играют воды четвертичных отложений, преимущественно аллювиальных и флювиогляциальных. Эксплуатируются они при помощи колодцев, а в местах глубокого залегания при помощи скважин. Удельный дебет скважин чаще не превышает 1,0 л/сек.
Воды четвертичных отложений, залегающих близко от поверхности земли, ненадежны в санитарном отношении.
Воды верхнекаменноугольных отложений как источник водоснабжения надежны в качественном и количественном отношениях.

Определение границ зон санитарной охраны артезианских скважин.
Эксплуатация артезианских скважин в Поселении ведется преимущественно с нарушением законодательства ФЗ №2395-1 от 21.02.1992 г. "О недрах" – ни одна из действующих артезианских скважин не имеет лицензии на недропользование, эксплуатация остальных скважин ведется без получения лицензий. Соответственно, ни у одной из артскважин не известны границы поясов зон санитарной охраны.
Для артезианских скважин, в отношении которых границы поясов зон санитарной охраны официально не установлены, в рамках ГП Поселения устанавливаются условные границы поясов зон санитарной охраны (далее ЗСО).
Граница первого пояса ЗСО (зона строгого режима) является нормативной и составляет 30 м от артезианской скважины.
Расчет условных границ второго и третьего поясов ЗСО производится исходя из максимальных значений таких границ, установленных для артезианских скважин, оборудованных в сельской местности Района.
Выбор максимального значения для установления условных границ второго и третьего поясов ЗСО обусловлен необходимостью свести к минимуму вероятность того, что реальная граница пояса, определенная в перспективе посредством гидродинамического расчета, окажется больше условной.

Расчет условных границ поясов ЗСО

| № лицензии | № скважины | Местоположение артезианских скважин в Районе | Граница 2 пояса ЗСО, м | Граница 3 пояса ЗСО, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | с. Пилюгино, район телевышки | 15 | 30 |
|  | 2 | с. Пилюгино. южнее села | 20 | 50 |
|  | 3 | с. Пилюгино, южнее села | 20 | 50 |
|  | 4 | с. Пилюгино, МТФ | 25 | 30 |
|  | 1 | п. Выходный ул. Дорожная | 15 | 30 |
|  | 1 | п. Затоновский | 38 | 80 |
|  | 1 | п. Рабочий, южная окраина | 42 | 100 |
|  | 1 | с. Ивановка, МТФ | 30 | 80 |
|  | 1 | д. Бурновка, в 80 м севернее н.п. | 30 | 75 |
|  | 1 | д. Жуково, 600м восточнее н.п. | 50 | 300 |
|  |  | Максимальное значение границ, м | 50 | 300 |
|  |  | Условные границы. м | 50 | 300 |

Таким образом, условные границы поясов ЗСО для артезианских скважин, в отношении которых такие границы не установлены официально, определены в следующих размерах:
- условная граница второго пояса ЗСО – 50 м;
- условная граница третьего пояса ЗСО – 300 м.

До момента установления реальных границ второго и третьего поясов зон санитарной охраны артезианских скважин, необходимо обеспечить соответствующий режим охраны на территориях, соответствующих установленным в таблице 7.3 условным границам второго и третьего поясов зон санитарной охраны артезианских скважин в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения".
В состав первоочередных мероприятий по развитию водоснабжения в Поселении необходимо включить:
- определение границ первого, второго и третьего поясов зон санитарной охраны действующих артезианских скважин и обеспечение охранных мероприятий по поясам в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения". Расчет границ второго и третьего поясов зон санитарной охраны артезианских скважин производится владельцами скважин самостоятельно (либо с привлечением специализированной организации) и утверждается в Территориальном отделе Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области (Роспотребнадзор);
- получение (за счет владельцев артезианских скважин) лицензий на пользование недрами на каждую действующую артезианскую скважину в соответствии с ФЗ №2395-1 от 21.02.1992 г. "О недрах". Лицензии на недропользование выдает Отдел геологии и лицензирования по Оренбургской области Оренбургнедра (г. Оренбург) Федерального агентства по недропользованию Роснедра;
 
Согласно информации, предоставленной администрацией Поселения, водозабор на территории Поселения производится из 10 действующих артезианских скважин. В девяти населенных пунктах сельсовета водоснабжение  осуществляется от артезианских скважин. Артезианские скважины введены в действие в семидесятые годы прошлого века и у них большой износ.  На территории сел  выстроена разводящая сеть. Она тоже сильно изношена В остальных населенных пунктах используется вода из частных артезианских скважин и колодцев. 
Существующая в большинстве населенных пунктов Поселения практика питьевого водоснабжения, сбора и вывоза хозяйственно-бытовых стоков не отвечает санитарным нормам.  
На приусадебных земельных участках устраиваются бетонированные септики или выгреба в земляных ямах. На земельных участках закапываются органические отходы.
Все это приводит к крайне низкому качеству питьевой воды, угрожает здоровью и жизни людей.
Населенные пункты Поселения обеспечены водоснабжением на 100%

Основная задача по развитию водоснабжения населенных пунктов Поселения заключается в 100% обеспечении населения качественной питьевой водой. Для этого должны проводиться следующие мероприятия:
 
- организация в соответствии с существующими нормами зон санитарной охраны артезианских скважин;
- реконструкция существующих сетей водоснабжения во всех центрах развития;
- инвентаризация водного хозяйства, обеспечение полноценного учета водопотребления, ликвидации утечек, осуществление мер по оплате услуг водоснабжения всеми водопользователями и в полном объеме;
В целом состояние инженерной инфраструктуры Поселения можно оценить как удовлетворительное. 
Среди положительных черт инженерной инфраструктуры Поселения можно выделить следующие:
- хорошее развитие системы электроснабжения. Линии электропередач подведены ко всем населенным пунктам;
- удовлетворительное состояние системы водоснабжения. В крупных населенных пунктах есть скважины и водонапорные башни, от которых проложены водопроводы. Разбор воды из водопроводов происходит через колонки и индивидуальные вводы в дома;
- адекватное развитие систем связи. Во всех населенных пунктах Поселения работает сотовая связь. 
К отрицательным особенностям состояния систем инженерного обеспечения Поселения можно отнести: 
- слабое развитие систем центральной и автономной канализации и водоотведения;
- слабое развитие системы вывоза твердых бытовых отходов.
На основании данных проведенного анализа, можно сделать следующие выводы о состоянии системы водоснабжения в Поселении:
1. эксплуатация артезианских скважин в Поселении ведется преимущественно с нарушением законодательства ФЗ №2395-1 от 21.02.1992 г. "О недрах" – ни одна из действующих артезианских скважин не имеет лицензии на недропользование, эксплуатация скважин ведется без получения соответствующих лицензий;
3. во всех населенных пунктах Поселения организовано водоснабжение. При этом в 9 населенных пунктах организованы системы водоснабжения от артезианских скважин с устройством уличных водопроводных сетей с водоразборными колонками и с водопроводными вводами в дома. В остальных населенных пунктах Поселения водоснабжение организовано от колодцев;
5. основная масса водопроводных сетей Поселения имеет высокий уровень износа и требует реконструкции. 

Первоочередные мероприятия – приведение процесса недропользования на территории Поселения к нормам действующего законодательства РФ:
- определение границ первого, второго и третьего поясов зон санитарной охраны действующих артезианских скважин и обеспечение охранных мероприятий по поясам в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения". Расчет границ второго и третьего поясов зон санитарной охраны артезианских скважин производится владельцами скважин самостоятельно (либо с привлечением специализированной организации) и утверждается в Территориальном отделе Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области (Роспотребнадзор);
- получение (за счет владельцев артезианских скважин) лицензий на пользование недрами на каждую действующую артезианскую скважину в соответствии с ФЗ №2395-1 от 21.02.1992 г. "О недрах". Лицензии на недропользование выдает Отдел геологии и лицензирования по Оренбургской области  Федерального агентства по недропользованию Роснедра;
 водоснабжения.
  
   
ГП Поселения на расчетный срок запланированы следующие мероприятия по развитию систем водоснабжения населенных пунктов:
в период до 2023 года:
 - капитальный ремонт (замена) изношенных водопроводных сетей, бурение дополнительной артезианской скважины в с. Пилюгино.
Водоотведение
Основная задача по развитию систем водоотведения в населенных пунктах заключается в 100% обеспечении экологической защиты подземных вод от канализационных стоков. Для этого должны проводиться следующие мероприятия:
- строительство  сооружений биологической очистки канализационных стоков;
- обеспечение биологической очистки стоков и организованного хранения навоза на животноводческих фермах;
- во всех населенных пунктах, где организовано водоснабжение населения от водопроводных сетей с устройством водопроводных вводов в жилые дома, необходимы: строительство новых уличных сетей канализации, строительство очистных сооружений с обеспечением полной биологической очистки стоков;

Характеристика объектов водоотведения

| № п.п | Название населенного пункта | Развитие сетей водоотведения на 1 этапе (до 2018 года) | Развитие сетей водоотведения на 2 этапе (до 2023 года) | Развитие сетей водоотведения на 3 этапе (позже 2023 года) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пилюгино | реконструкция сетей водоотведения |  |  |
| 2 | Ивановка | – | Строительство сетей водоотведения | – |
| 3 | Резвый | – | – | Строительство сетей водоотведения |
| 4. | Рабочий |  |  | Строительство сетей водоотведения |
| 5. | Затоновский |  |  | Строительство сетей водоотведения |
| 6. | Выходный |  |  | Строительство сетей водоотведения |

При определении качества жизни в населенном пункте развитие систем канализации обычно ставят на третье место после развития систем водо- и электроснабжения. Такой подход вполне адекватен для слабо освоенных территорий и населенных пунктов с низкой плотностью населения, где канализация может быть организована при помощи выгребных колодцев и дренажных систем. 
В населенных пунктах с высокой плотностью жителей, решение о строительстве благоустроенного дома должно приниматься на основе внятного представления о способе канализации стоков, являющихся следствием обеспечения комфорта проживания. Это же правило касается условий размещения любого предприятия. К сожалению, организация систем водоотведения в настоящее время вышла из-под контроля и, в большинстве случаев, не выполняются даже элементарные нормативы. Поэтому в настоящее время, проблему водоотведения можно поставить на первое место. 
Современные системы автономной и полуавтономной утилизации сточных вод, позволяют максимально приблизить качество жизни в сельских домах к городским квартирам. Такие системы размыкают круг банальных бытовых проблем, связанных с использованием моек, ванных комнат, туалетов, стиральных машин и прочих достижений современной индустрии поддержания чистоты жилища. 
На основании анализа состояния систем канализации в Поселении был сделан вывод о том, что основная часть частных домовладений имеют выгребную или, в крайнем случае, дренажную систему канализации. Эта ситуация не соответствует требованиям по защите окружающей среды от сбросов сточных вод и современным нормам расхода воды на поддержание высокого уровня жизни. Поэтому, основная задача по развитию систем канализации в Поселении заключается в 100% обеспечении экологической защиты подземных вод от стоков. Для этого должны проводиться следующие мероприятия:
- строительство сооружений биологической очистки канализационных стоков;
- обеспечение биологической очистки стоков и организованного хранения навоза на животноводческих фермах;
- во всех населенных пунктах, где организовано водоснабжение населения от водопроводных сетей с устройством водопроводных вводов в жилые дома, необходимы: реконструкция существующих и строительство новых уличных сетей канализации, строительство очистных сооружений с обеспечением полной биологической очистки стоков;
- реконструкция существующих и строительство новых групповых автономных канализационных систем в центрах развития, где водоснабжение осуществляется от водоразборных колонок и организация регулярного вывоза стоков на сливные станции.
В первую очередь развитие систем автономной и центральной канализации необходимо в населенных пунктах, где такие системы в том или ином виде уже имеются:
- с. Пилюгино – строительство очистных сооружений с обеспечением полной биологической очистки стоков, капитальный ремонт централизованных систем канализации;
Во вторую очередь системами водоотведения обеспечиваются следующие населенные пункты:
- с. Ивановка, пос. Резвый (в т.ч. территории новой селитебной застройки, после строительства сетей водоснабжения) – 100% обеспечение канализации стоков и их биологической очистки. Непосредственно подключение домовладений перечисленных населенных пунктов к магистральной канализации необходимо осуществлять за счет средств владельцев домов как обязательное условие подключения к магистральной сети водоснабжения (см. раздел 2.7.2).
Развитие систем водоотведения в остальных населенных пунктах, в долгосрочной перспективе, необходимо проводить последовательно:
На первом этапе (до 2018 года): реконструкция объектов водоотведения, расположенных в центре Поселения – селе Пилюгино; 
На втором этапе (до 2023 года): строительство сетей центральной канализации в с. Ивановка;

На третьем этапе (позже 2023года); развитие систем в перспективных населенных пунктах поселения.
Дальнейшие планы по созданию сетей водоотведения ведутся при учете возможных изменений в значимости тех или иных населенных пунктов по прошествии 1-го и 2-го этапов.
Для остальных населенных пунктов Поселения предлагается устройство автономных систем водоотведения с применением компактных очистных сооружений и установок.
Организация систем центральной канализации должна проводиться в наиболее многочисленных и "приречных" населенных пунктах. В большинстве деревень Поселения на приусадебных участка площадью более 2000 кв.м наиболее эффективным будет создание индивидуальных систем канализации и почвенной фильтрации. Желательно, чтобы эти системы создавались по единым стандартам, которые гарантируют их экологическую безопасность и упрощают их обслуживание. Для остальных населенных пунктов развитие систем канализации должно происходить естественным путем от автономных до коллективных центральных, по согласованию между гражданами населенных пунктов в рамках государственных и частных программ инвестирования проектов.
В строительных нормах и правилах Поселения должны быть введены нормы, связывающие ввод водопровода в дом с обязательной организацией системы сбора и очистки стоков.
В Поселении необходимо принять программу, которая позволяет максимально удешевить создание систем канализации. Такую программу можно реализовать на базе стандартизации систем водоотведения и организации частных фирм по установке и эксплуатации систем.
Эффективная утилизация стоков может быть организована за счет применения экологически сбалансированных систем включения стоков в естественные циклы природопользования. Для этого можно использовать:
- технологии подготовки плодородных грунтов из торфа, соломы и стоков;
- технологии разделения "белых" (душ, мойка) и "серых" (туалет) сточных вод с последующей раздельной фильтрацией и использованием в качестве технической воды и удобрений;
- технологии использования сточных вод для создания автоматических систем подкормки растений.

Приложение № 2

к постановлению администрации

Пилюгинского сельсовета

№ 39 от 01.12.2013

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Пилюгинского сельсовета является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О  теплоснабжении»;

- Генеральный план Пилюгинского сельсовета

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пилюгинского сельсовета.

- Общие положения

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

2.    Основные   цели и задачи   схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии
с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

3. Пояснительная записка схемы теплоснабжения

1. Пилюгинский сельсовет  входит в состав Бугурусланского района  и является одним из 15 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований (поселений).

Площадь поселения на 01.01.2013 г. –43845 га.

Центром поселения является село Пилюгино, находящееся в 35 км от районного центра г. Бугуруслан и в 380 км от областного центра –г.Оренбурга

.

В состав   входит 12 населенных пункта: с. Пилюгин, с.Ивановка, п. Рабочий, п. Резвый, п. Выходный п. Затоновский, деревни Жуково, Веригино, Безводовка, Лукинка Бурновка и п. Новая Волынь. Численность населения 2843 человек.

Климат Бугурусланского района носит в большей степени континентальный характер. Среднегодовая температура воздуха составляет 5,0 градуса, относительная влажность воздуха -65.9 %, средняя скорость ветра   - 4,1м/сек.

Зима начинается в ноябре с переходом средних температур воздуха через нулевую отметку в сторону понижения и средним значением- 3,9градуса. К концу месяца наблюдается устойчивый снежный покров и достигает к концу зимнего периода  высоты 35-50 см. По многолетним наблюдениям самыми холодными в большей части являются январь и февраль со средним значением температуры воздуха – 14,1 градуса. В отдельные периоды температура воздуха может понижаться до -42,5 градусов.

Лето приносит с собой жаркие сухие дни. Столбик термометра в июле может в дневные часы достигать отметки +40 градусов, но все же, средние значения составляют +21,6 градуса.

2. Сведения о котельной в поселении.

Теплоснабжение (отопление) Пилюгинского сельсовета осуществляется:

- в частных домах  от печей и котлов на  газе, горячее водоснабжение - от проточных водонагревателей;

-Имеется две котельные в селе Пилюгино. Одна котельная отапливает участковую больницу и бывший дом милосердия. Вторая отапливает среднюю школу, сельский Дом культуры, детский сад и административное здание Котельные  не автоматизированы, работают с операторами.. Лукинский сельский клуб и Лукинский ФАП отапливаются электрокотлами. В селе  Ивановка миникотельными на газе отапливаются сельский Дом культуры и детский садик. Для школы построена современная автоматизированная котельная.

-Новые площади в Пилюгинском сельсовете Генпланом в основном планируются под жилые зоны с перспективой строительства малоэтажных индивидуальных жилых домов

В генплане Пилюгинского сельсовета определены следующие функциональные зоны:

1. Жилые зоны

В   решениях генерального плана не предусмотрено дробление жилых зон. Районы, занятые существующей усадебной застройкой, можно характеризовать, как зону высокой градостроительной ценности, в силу тех обстоятельств, что эти площадки достаточно близко расположены от мест приложения труда, учреждений обслуживания периодического пользования, и примыкают к главным транспортным связям поселения.

При разработке следующих стадий градостроительной документации должна учитываться конкретная демографическая ситуация, которая позволит рассчитать потребность в учреждениях образования, дошкольного воспитания и культурно-бытового обслуживания. В предложениях по генеральному плану в населённых пунктах выделены зоны усадебной жилой застройки.

2. Общественно-деловые зоны. Общественно-деловые зоны включают в себя территории преимущественно занимаемые зданиями органов государственного и муниципального управления, предприятиями общественного питания, клубами, культурно-развлекательными и торговыми учреждениями. Общественно-деловые зоны не выделены, так как входят в понятие «застроенные территории». Во всём поселении они могут составить не более 25 га.

#### 3. Зоны промышленности (и коммунально-складские)

Зоны промышленности представлены площадками существующими и проектируемых предприятий перерабатывающей промышленности, площадками существующих и проектируемых складских территорий, а также площадками агропромышленных комплексов. Они составляют около 122 га.

#### 4.  Зоны сельскохозяйственного назначения

К зонам сельскохозяйственного назначения отнесены территории, занятые сенокосами, выпасами, территориями сельхозпроизводства. Они составляют 40143 га

5. Зоны водного фонда

Территории водного фонда в поселении представлены рекой Малый Кинель, её притоками, прудами. Они составляют 122 га.

#### 6. Зоны гослесфонда

Территории гослесфонда в пределах Пилюгинского сельсовета представлены, в основном, существующими лесонасаждениями. Они составляют 2351 га.

Территории функциональных зон не изменяются по сравнению с существующим положением, данные по которому представлены Администрацией поселения.

3.Предполагается в перспективе, что Пилюгинский сельсовет должен

располагать всеми основными учреждениями обслуживания населения, в том числе: административно-управленческими, общественно-деловыми и коммерческими объектами; культурно-просветительными и культурно-развлекательными объектами; объектами торговли, общественного питания и бытового обслуживания; объектами образования и здравоохранения; физкультурно-спортивными сооружениями.

Пилюгинский сельсовет имеет в настоящее время газо-, тепло-, электро- и канализационные системы инженерного обеспечения (в перспективе реконструируются, модернизируются и расширяется с учетом развития).

4. Объекты на территории населенного пункта имеют преимущественно локальные системы инженерного обеспечения.

5. Жители индивидуальной малоэтажной застройки пользуются и природным газом и   твердым топливом.

6. Основные проблемы  системы теплоснабжения на территории Пилюгинского сельсовета:

- моральный и физический износ оборудования котельных  и теплосетей;

- сверхнормативные потери тепла;

- отсутствие  средств измерения и регулирования;

Для  обеспечения безопасности  и надежности теплоснабжения потребителей, энергетической эффективности, снижения себестоимости  затрат  на выработку и отпуск 1 Гкал. теплоэнергии, существующие котельные  необходимо реконструировать,      отопление Лукинского сельского клуба и Лукинского ФАПа необходимо перевести на газ.

Разработанная схема теплоснабжения будет ежегодно актуализироваться и один раз в пять лет корректироваться.